## Slide 1: Темы Фармакопейных семинаров
№ 1 – Перенос аналитических методик
(апрель 2016)
№ 2 – Верификация фармакопейных методик
(май 2016)
№ 3 – Качество лекарственных препаратов с
модифицированным высвобождением
для орального применения
(июнь 2016)

## Slide 2: ПЕРЕНОС АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДИК (ПАМ)
А.У. Тулегенова
Руководитель Управления по разработке и совершенствованию ГФ РК и Фармакопеи ЕАЭС, д.ф.н., профессор
Фармакопейный семинар № 1
Алматы, 28 апреля 2016

## Slide 3: Основные вопросы
Нормативная база ПАМ
Понятие о ПАМ
Типы ПАМ
Осуществление ПАМ
Документация ПАМ
Заключение

## Slide 4: Методы/методики, не рассматриваемые в презентации
Статистические
Микробиологические
Биологические

## Slide 5: Нормативная база
Требования GMP и WHO
GMP EU: пункты 6.37- 6.40 (действующая версия с 01.10.2014)
WHO Technical Report Series, 2011, No 961. Annex 7, pp. 286-309. WHO Guidelines on transfer of technology in pharmaceutical manufacturing
Фармакопейные требования
U.S. Pharmacopeia 39 National Formulary 34 Volume I, рр. 1155-1157 General chapter «Transfer of Analytical Procedures» 1224
Государственная фармакопея Республики Казахстан ГФ РК 2.0, том II Общая монография «Перенос аналитических методик» 1224

## Slide 6: Перенос аналитических методик как часть переноса технологии
Технология
Аналитическая М
методика
Передающая сторона (SU)
Принимающая сторона (RU)

## Slide 7: Определение ПАМ
Документированная процедура, квалифицирующая лабораторию принимающей стороны для использования аналитической методики испытания, разработанной в лаборатории передающей стороны
Примечание. Квалифицировать = наделять правом, делать правомочным

## Slide 8: Материалы, для которых осуществляется ПАМ
Исходные материалы (субстанции для фармацевтического применения)
Промежуточные продукты
Готовые продукты (лекарственные препараты)
Материалы упаковки и упаковка
Образцы (пробы) для контроля очистки

## Slide 9: Типы ПАМ
Сравнительные испытания
Совместная валидация двумя или несколькими лабораториями
Ревалидация (полная или частичная) принимающей лабораторией
Отмена ПАМ

## Slide 10: Сравнительные испытания
Представляют собой независимые перекрестные испытания (перепроверка) образцов в передающей и принимающей лабораториях
Включают различный объем испытаний для разных показателей качества
Предусматривают определенное число образцов одной и той же партии/серии лекарственного препарата или специально приготовленных модельных образцов (МО)
Величина открываемости количественного содержания добавленной в продукт примеси, полученная принимающей стороной, должна соответствовать предусмотренным критериям приемлемости
Обязательно соответствие заданным критериям приемлемости при квалификации принимающей стороны для выполнения методики

## Slide 11: Отмена ПАМ
Процедура, квалифицирующая принимающую сторону для использования аналитической методики без получения и сравнения межлабораторных данных
Должна быть обоснована и документирована

## Slide 12: Условия отмены ПАМ
Новый состав продукта сопоставим с составом существующего продукта и/или концентрация активного вещества сходна с его концентрацией в существующем продукте и анализируется с помощью методик, для выполнения которых принимающая сторона имеет определенный опыт
Аналитическая методика, предназначенная для переноса, описана в фармакопее и не изменена. В этом случае должна проводиться ее верификация
Аналитическая методика, предназначенная для переноса, является той же или сходна в значительной степени с уже использующейся методикой
Персонал передающей стороны, ответственный за разработку, валидацию или повседневный анализ продукта, переходит на принимающую сторону

## Slide 13: Осуществление ПАМ
- Стратегия осуществления
- Масштабы деятельности
- Испытания
- Анализ рисков
- Опыт и знания
принимающей лаборатории
- Сложность продукта
и спецификации его качества
- Сложность методики

## Slide 14: Сроки ПАМ
Осуществление
до начала или в процессе переноса технологии
Завершение
до начала испытаний образцов продукции для валидации технологического процесса принимающей стороной (если применимо)
Формальная граница окончания
начало производства серий продукции принимающей стороной, когда в процесс и методики уже не должны вноситься изменения

## Slide 15: Ответственность передающей стороны
Обучение персонала принимающей стороны по ПАМ
Предоставление всех переносимых методик для исходных материалов, промежуточного и готового продукта, образцов (проб) для контроля очистки
Предоставление отчетов о валидации переносимых методик
Предоставление подробных сведений об используемом оборудовании и стандартных образцах
Определение дизайна (плана) эксперимента
Определение критериев приемлемости
Предоставление утвержденных СОП для проведения испытаний
Помощь в оценке результатов испытаний, полученных принимающей стороной
Анализ и утверждение отчетов о ПАМ

## Slide 16: Ответственность принимающей стороны
Предоставление квалифицированного персонала или его обучение до начала ПАМ
Обеспечение калибровки и квалификации оборудования, помещений
Подтверждение соответствия лабораторных систем применяемым правилам и общим лабораторным процедурам предприятия
Проверка переносимых методик и формальное одобрение критериев приемлемости перед выполнением протокола ПАМ
Предоставление системы документации, допускающей прием и контроль проб в соответствии со спецификациями, с использованием утвержденных методик испытаний, а также запись и сбор данных, составление отчетов, назначение статуса (одобренный, забракованный, карантин)
Выполнение протокола ПАМ
Проведение валидации/ревалидации для поддержки внедрения методики
Составление и получение утвержденного протокола ПАМ

## Slide 17: Рекомендации для успешного ПАМ
Проведение предварительного совещания по ПАМ между сторонами
Присутствие специалистов, занимавшихся разработкой и валидацией, на участке ПАМ
Формальное согласование между сторонами критериев успешности переноса до начала ПАМ
Выполнение методик принимающей стороной и формулирование вопросов, требующих решения, до подписания протокола переноса
Совместное обсуждение и сравнение полученных данных, а также любых отклонений от протокола
Документирование обучения

## Slide 18: Документация ПАМ
Документация, предоставляемая SU | Документация ПАМ | Ответственность | 
 |  | SU | RU
СОП для проведения испытаний Документация по обучению | Программы обучения персонала Результаты обучения персонала | Разработка или составление Утверждение | Согласование
АМ контроля Отчеты о валидации АМ | Протокол ПАМ Отчет о ПАМ | Разработка или составление Утверждение | Согласование

## Slide 19: Протокол ПАМ: структура
Предмет
Область применения
Цели и задачи
Ответственность передающей и принимающей сторон
Материалы (исходные материалы, промежуточные и готовые продукты) и их спецификации, методы/методики и оборудование
Стандартные образцы, необходимые для испытаний
Дизайн (план) эксперимента
Рабочие аналитические характеристики, необходимые для оценки
Критерии приемлемости
Документация (включая информацию, сопровождающую результаты испытаний, например, хроматограммы, спектры, и единую форму отчетности)
Отклонения
Ссылки
Согласование/утверждение с подписями

## Slide 20: Протокол ПАМ: требования
Должны быть подробно описаны используемые в испытаниях материалы, образцы, стандартные образцы, приборы и их параметры и др.
Должна быть обоснована каждая рабочая аналитическая характеристика, не включенная в оценку
Образцы с истекшим сроком годности, хранившиеся длительное время или с добавленными в них веществами должны быть отобраны с осторожностью и оценены для установления возможных проблем, связанных с различиями в оборудовании для пробоподготовки, и определения влияния возможных отклоняющихся результатов на продукты, находящиеся на рынке
Должна быть указана информация о материалах, сопровождающих результаты испытаний, в том числе в случае отклонений
Должны быть обоснованы пути осуществления управления любыми отклонениями от критериев приемлемости
Должны утверждаться любые изменения, вносимые в протокол ПАМ после невыполнения критериев приемлемости
Должна быть включена форма отчета для обеспечения согласованной записи результатов и улучшения согласованности работы между лабораториями

## Slide 21: Аналитическая методика
Методика должна быть прочитана с учетом всех подробностей и указаний, чтобы обученный специалист мог выполнить ее без затруднений
Допускается использование одной партии/серии продукта, так как цель переноса связана не с производственным процессом, а с оценкой эффективности аналитической методики на принимающем участке
Должно быть указано количество параллельных определений (ПО) и последовательных вколов (методы ЖХ и ГХ), число отдельных дозированных единиц (испытание «Растворение»)
После совместного обсуждения в методику должны быть внесены все необходимые поправки или изменения для обеспечения ее воспроизводимости

## Slide 22: Критерии приемлемости
Основаны на методиках испытаний, ретроспективных данных стабильности и результатах контроля при выпуске продукта
Включают сравнение критериев для результатов от всех исследовательских участков
Получают статистическими методами (Ā±ε) и сопровождают оценкой вариабельности (RSD %) для каждого участка

## Slide 23: Порядок проведения и критерии приемлемости испытаний при ПАМ (ВОЗ)
Испытание | Количество испытаний | Порядок проведения испытания | Критерии приемлемости | 
 |  |  | прямой | статистический
Идентификация | 1 определение (обычно достаточно для подтверждения соответствия) |  |  | 
Количественное определение (КО) | 2 аналитика × 3 образца × 3 ПО = 18 испытаний в каждой лаборатории | Разные приборы и колонки, независимое приготовле-ние растворов | Сравнение Ā и RSD | 2 односторонних t-испытания с межлаборатор-ными различиями ≤ 2 % при Р = 95 %

## Slide 24: Порядок проведения и критерии приемлемости испытаний при ПАМ (ВОЗ)
Испытание | Количество испытаний | Порядок проведения испытания | Критерии приемлемости | 
 |  |  | прямой | статистический
Однородность содержания | 2 аналитика × 1 образец = 2 испытания в каждой лаборатории |  | Ā(RU) ± 3 % от Ā(SU). Сравнение RSD | 2 односторонних t-испытания с межлабораторными различиями ≤ 3 % при Р = 95 %
Растворение | 6 единиц (12 при редких испытаниях в RU или для расширенного выпуска продукции) |  | Ā(RU) ± 5 % от Ā(SU) | Сравнение профилей растворения (f2) или данных при заданных временных точках (Qt), как для КО

## Slide 25: Порядок проведения и критерии приемлемости испытаний при ПАМ (ВОЗ)
Испытание | Количество испытаний | Порядок проведения испытания | Критерии приемлемости | 
 |  |  | прямой | статистический
Примеси, продукты разложения, остаточные растворители | 2 аналитика × 3 образца × 2 ПО (или 3 ПО при совмещении с КО) = 12 испытаний (или 18) в каждой лаборатории | Разные дни, приборы и колонки. Однородные образцы, сходные по упаковке, сроку и условиям хранения, (модельные образцы, при необходимости) | При низком содержании: А(RU) ± 25 % от А(SU) или Ā(RU) ± 0.05 % от Ā(SU) (5 %) | При умеренно высоком содержании: 2 односторонних t-испытания с различиями ≤ 10 % при Р = 95 %
Контроль очистки (открывае-мость остаточных количеств на поверхности) |  | МО с содержанием в пределах 3S или ± 10 % от указанного в спецификации (СП) (в зависимости от того, что больше) | МО с результата-ми выше предела СП считаются несоответствую-щими. 90 % МО с результатами ниже предела СП считаются соот-ветствующими | 

## Slide 26: Валидационные характеристики, проверяемые при ПАМ
Робастность
Межлабораторная воспроизводимость
Прогноз полной неопределенности испытания

## Slide 27: Отчет о ПАМ
Результаты
Описание
Соответствие критериям приемлемости
Отражение и обоснование любых отклонений
Заключение
Успешность ПАМ
Подтверждение квалификации принимающей стороны для использования методики

## Slide 28: Несоответствие критериям приемлемости
Аналитическая методика не может считаться перенесенной
Расследование причин несоответствия
Эффективные корректирующие мероприятия

## Slide 29: Заключение
ПАМ должен осуществляться в соответствии с требованиями GMP и фармакопей
Сведения об осуществлении ПАМ должны быть отражены в регистрационном досье заявленного лекарственного средства
Сведения об осуществлении ПАМ должны быть представлены при оценке условий производства в процессе выполнения экспертных работ при регистрации лекарственного средства

## Slide 30
Көңіл аударғандарыңызға рахмет!
Благодарю
за внимание!

## Slide 31: Вопросы
a.tulegenova@dari.kz
s.abilkaeva@dari.kz
m.bostanzhieva@dari.kz