## Slide 1: ВЕРИФИКАЦИЯ ФАРМАКОПЕЙНЫХ МЕТОДИК (ВФМ)
А.У. Тулегенова
Руководитель Управления по разработке и совершенствованию ГФ РК и Фармакопеи ЕАЭС, д.ф.н., профессор
Фармакопейный семинар № 2
Алматы, 27 мая 2016

## Slide 2: Основные вопросы
Нормативная база
Понятие о ВФМ
Цели, задачи и область применения ВФМ
Осуществление ВФМ
Заключение

## Slide 3: Нормативная база
Требования GMP
GMP EU, пункт 6.15 (действующая версия с 01.10.2014):
«Методики испытаний должны быть валидированы. Лаборатория, использующая методику испытания и не проводившая ее валидацию, должна верифицировать пригодность этой методики»
Фармакопейные требования
U.S. Pharmacopeia 39 National Formulary 34 Volume I, Pages 1162-1163 General chapter «Verification of Compendial Procedures» 1226
Государственная фармакопея Республики Казахстан 2-ое издание (ГФ РК 2.0), том II Общая монография «Верификация фармакопейных методик» 1226

## Slide 4: Определения
Верификация
USP 1226
Оценка возможности использования методики по назначению в реальных условиях ее применения к лекарственному средству (активной субстанции и/или лекарственному препарату)
Валидация
ГФ РК, ICH Q2 (R1)
Экспериментальное доказательство пригодности методики для решения предполагаемых задач
Notes: Пока нет валидации, нет и методики, т.е. без валидации методика не может считаться разработанной (есть валидация, есть разработка; нет валидации, нет разработки). В случае верификации методика есть, но неизвестно, годится ли она для данного ЛС. Это и составляет предмет верификации

## Slide 5: Тезис 1
Фармакопейные методики (ФМ) валидированы!
Пользователи ФМ не должны проводить их валидацию, если они впервые применяются в их лабораториях, однако они должны установить и документировать пригодность этих методик в реальных условиях испытания данного лекарственного средства

## Slide 6: Цели и задачи ВФМ
Цель
Подтверждение пригодности ФМ для испытания лекарственного средства
Задачи
Подтверждение пригодности условий определения
Определение и оценка рабочих аналитических характеристик верификации
Установление факторов, влияющих на рабочие аналитические характеристики верификации (вспомогательные вещества, профиль примесей и др.)

## Slide 7: Область применения ВФМ
Для каких методов?
Титриметрия
Хроматография
Спектрофотометрия
Для каких показателей качества?
Идентификация
Родственные примеси
Количественное определение
При каких условиях?
Если ФМ впервые выполняется в лаборатории
Если ФМ впервые применяется к фармакопейным объектам испытания
Notes: К каким методам применима ВФМ? Для каких показателей качества проводится ВФМ? Верификация не проводится для уже существующих и успешно применяемых в лаборатории методик. Однако должна проводиться в 2-х случаях:

## Slide 8: ФМ, не требующие верификации
Основные ФМ:
- методики мокрой химии
(например, определение
кислотного числа, воды),
- простые инструментальные
определения
(например, измерение рН)
- определение потери в массе
при высушивании;
- определение остатка после
прокаливания
- определение тяжелых металлов и др.
Повседневно выполняемые ФМ (рутинные)

## Slide 9: Верификация микробиологических методик
ГФ РК & Европейская фармакопея
2.6.1. Стерильность
2.6.12. Микробиологические испытания нестерильных продуктов: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов
2.6.13. Микробиологические испытания нестерильных продуктов: испытание на определенные микроорганизмы
2.6.31. Испытание микробиологической чистоты лекарственных растительных препаратов для орального применения и экстрактов, используемых для их получения
2.7.2. Количественное определение антибиотиков микробиологическим методом
5.1.9. Руководство по использованию испытания на стерильность
Фармакопея США
51 Испытания антимикробной активности
61 Микробиологическая оценка нестерильных продуктов: перечень микробиологических испытаний
62 Микробиологическая оценка нестерильных продуктов: испытания на определенные микроорганизмы
71 Испытания стерильности
1227 Валидация микробиологичес-кой открываемости в фармакопейных объектах

## Slide 10: Тезис 2
ВФМ должна проводиться пользователем так, чтобы ее результаты обеспечивали уверенность в правильности выполнения методик

## Slide 11: Масштабы осуществления ВФМ
Факторы влияния
Уровень подготовленности, знания и опыт пользователя
Тип методики (испытание, метод)
Оборудование или
измерительные приборы
Испытуемый(ые) материал(ы)
Конкретные этапы методики
Notes: Для понимания и выполнения ФМ в прописанном виде, пользователи должны иметь соответствующий опыт, знания и подготовку. ВФМ должна проводиться так, чтобы ее результаты обеспечивали уверенность

## Slide 12: Тезис 3
Верификационные требования должны быть основаны на оценке сложности методики и материала, к которому применяется методика

## Slide 13: Осуществление ВФМ
ВФМ не требует полной ревалидации ФМ
ВФМ предусматривает оценку отдельных рабочих аналитических характеристик, приемлемых для данной ФМ
ВФМ учитывает путь синтеза активной субстанции, технологию производства лекарственного препарата
ВФМ включает оценку таких факторов, как влияние вспомогательных веществ на величину открываемости, пригодность хроматографических условий и колонки, приемлемость сигнала детектора и др.
Повторная ВФМ не предусматривается нормативными требованиями
ВФМ требует документирования (протокол, отчет)

## Slide 14: Тезис 4
Верификация является более предпочтительной, чем повторение процесса валидации

## Slide 15: Валидационные и верификационные требования к методикам ЖХ (количественное определение активного вещества в лекарственном препарате)
Рабочие аналитические характеристики | Валидация | Верификация
Правильность | + | Допускается
Точность (Прецизионность) | + | +
Специфичность | + | +
Предел обнаружения |  | 
Предел количественного определения | + | 
Линейность | + | 
Диапазон применения | + | 

## Slide 16: Специфичность как ключевой параметр в ВФМ
Что влияет?
Различный профиль примесей в активных субстанциях разных производителей, не соответствующий ФМ
Значительное отличие вспомогательных веществ в лекарственных препаратах разных производителей
Возможное образование вспомогательными веществами примесей, не определяемых ФМ
Возможное экстрагирование веществ из материала контейнера
Как подтверждается?
Соответствием требованиям для коэффициента разделения в хроматографических ФМ при проверке пригодности системы
Проведением испытаний с плацебо

## Slide 17: Тезис 5
Сначала проводят проверку пригодности хроматографической системы и проверяют соответствие полученных результатов требованиям пригодности, затем в случае соответствия - испытания по ФМ (не наоборот!)

## Slide 18: Дополнительные характеристики при ВФМ
Определение примесей
Предел обнаружения
Предел количественного определения
Точность (прецизионность)

## Slide 19: Неудовлетворительные результаты ВФМ
ФМ не может считаться пригодной для применения к испытуемому в данной лаборатории объекту
Разработка и валидация альтернативной методики (АМ)
Обоснование включения АМ или замена ею действующей ФМ

## Slide 20: Заключение
ВФМ должна осуществляться в соответствии с требованиями GMP и фармакопей
Сведения об осуществлении ВФМ должны быть отражены в регистрационном досье заявленного лекарственного средства
Сведения об осуществлении ВФМ должны быть представлены при оценке условий производства в процессе выполнения экспертных работ при государственной регистрации лекарственного средства

## Slide 21
Көңіл аударғандарыңызға рахмет!
Благодарю
за внимание!

## Slide 22: Вопросы
a.tulegenova@dari.kz
s.abilkaeva@dari.kz
m.bostanzhieva@dari.kz